## Slide 1
PASSWORD ENCRYPTOR
GROUP BP05
With DES Algorithm

## Slide 2
Raihan Muhammad Ihsan
(NPM. 2206028232)
Project Designer
Andrew Kristofer Jian
(NPM. 2206059673)
Debugging
Tjokorde Gde Agung Abel Putra
(NPM. 2206059736)
Hafizyah Rayhan Zulikhram
(NPM. 2206029185)
QC and Documentation
ANGGOTA 1
ANGGOTA 3
ANGGOTA 4
ANGGOTA 2
ANGGOTA KELOMPOK BP-05
GROUP BP05

## Slide 3
LATAR BELAKANG
Alasan kami memilih proyek ini sebagai proyek akhir mata kuliah Perancangan Sistem Digital semester, yaitu menawarkan kesempatan yang berharga dalam penggalian pemahaman mengenai kriptografi dan desain perangkat keras. Keberhasilan dalam proyek ini tidak hanya akan mengasah keterampilan teknis kami, tetapi juga membuka pintu bagi peneliian dan eksperimen lebih lanjut dalam bidang kriptografi.
GROUP BP05

## Slide 4
DESKRIPSI PROYEK
Dalam proyek ini, akan dilakukan proses konversi sebuah password ke dalam bentuk acak menggunakan algoritma enkripsi DES. Proses ini akan mengubah password dengan menggunakan kunci yang diinputkan oleh pengguna sebagai kunci enkripsi. Password tersebut akan dienkripsi dengan algoritma yang dipilih berdasarkan kunci yang diberikan oleh pengguna. Proses enkripsi tersebut dibagi menjadi 6 tahap: Key Generation, Key Permutation, Compression Key Permutation, Input Plaintext, Plaintext Initial Permutation, dan Final Permutation.
GROUP BP05

## Slide 5
TUJUAN
  Mampu menghasilkan sebuah program enkripsi yang sulit diprediksi,
  Mampu menghasilkan program yang mudah dimengerti,
  Mampu menghasilkan program yang terhindar dari error dan bug,
  Mampu mengimplementasikan modul-modul praktikum Perancangan Sistem Digital yang menjadi ketentuan bagi program ini.
GROUP BP05

## Slide 6
PERLENGKAPAN
  Visual Studio Code;
  ModelSim;
  Intel Quartus.
GROUP BP05

## Slide 7
IMPLEMENTASI
Pada modul ini tentunya kami menggunakan operasi assign pada hampir seluruh bagian program contohnya yaitu
⮚Signal Operator “<=” yang digunakan untuk mentransfer nilai suatu signal.
⮚Variable Operator “:=” yang digunakan untuk mentransfer nilai suatu variabel.
Pada modul ini juga kami mengimplementasikan penggunaan multiple bits signal sebagai input oleh user pada plain text dan juga key.
⮚PLAIN_TEXT : in std_logic_vector(63 downto 0); -- Code to be encrypted
⮚KEY : out std_logic_vector(63 downto 0);
GROUP BP05
Modul 2

## Slide 8
IMPLEMENTASI
Pada modul ini kami mengimplementasikan bagian process yang dijadikan sebagai tempat berjalannya program pada finite machine yang kami buat. Pada modul ini juga kami memanfaatkan wait statement untuk mencegah terjadinya infinite loop pada testbench yang kami buat.
GROUP BP05
Modul 3

## Slide 9
IMPLEMENTASI
Pada modul ini kami mengimplementasikan penggunaan testbench sebagai media penguji bagi program main kami sehingga kami bisa mengecek kebenaran input dan output agar sesuai ekspektasi program.
GROUP BP05
Modul 4

## Slide 10
IMPLEMENTASI
Pada modul ini kami mengimplementasikan penggunaan Port Mapping sebagai penghubung antar entity. Port mapping digunakan oleh main untuk memanggil seluruh component yang berada pada Entitiy encyphering, finalparsing, initpermutation, dan inputdata.
GROUP BP05
Modul 5

## Slide 11
IMPLEMENTASI
Pada modul ini kami mengimplementasikan penggunaan for loop di entity encyphering yaitu :
FOR I IN 1 TO 4 LOOP
SHIFT(C, D, C_TEMP, D_TEMP, KEY_COUNTER);
KEY_EXPANSION(C, D, K);
R_EXPANSION(RPT, K, RE);
KEY_COUNTER <= KEY_COUNTER + 1;
END LOOP;
Yang mana loop ini digunakan untuk memanggil procedure beserta parameternya berdasarkan counter key yang ada.
GROUP BP05
Modul 6

## Slide 12
IMPLEMENTASI
Pada modul ini kami mengimplementasikan penggunaan procedure untuk melakukan operasi permutasi. Seperti yang kita ketahui bahwa DES tidak terlepas dengan yang Namanya permutasi bit-bit yang mengharuskan terjadinya perpindahan posisi antar bit-bit password. Oleh karena itu kami membuat beberapa procedure yang memanfaatkan logika permutasi agar dapat direuse Kembali pada bagian program lain.
GROUP BP05
Modul 7

## Slide 13
IMPLEMENTASI
Pada modul ini kami mengimplementasikan state yang menampilkan posisi program sedang melakukan sebuah proses. Jadi jika program belum mendapatkan nilai enable “1” maka program berada pada state IDLE yaitu siap untuk menerima perintah. Kemudian jika enable sudah bernilai “1” maka program akan sampai kedalam tahap FETCH yaitu nilai PC akan diincrement untuk masuk ketahap selanjutnya yaitu DECODE.Selanjutnya nilai PC akan diincrement Kembali pada state DECODE pada state ini program akan mengassign nilai key dan juga plaintext untuk kemudian diolah pada bagian program lain. Setelah state DECODE selesai maka akan berlanjut ke state EXECUTE yaitu proses pengolahan nilai pada bagian program lain. Pada akhirnya program akan berakhir pada state COMPLETE yang mana program akan mengassign nilai OUPUT dengan hasil akhir dari operasi DES yang berasal dari CYPHERTEXT_FINISH.
GROUP BP05
Modul 8 & 9

## Slide 14
PENGUJIAN
GROUP BP05

## Slide 15
PENGUJIAN
Pada percobaan Testbench maka dapat dilihat bahwa hasil dari program telah berhasil seperti yang kami ekspekstasikan yang mana saat input
PLAIN_CODE
:1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
KEY_INPUT
:1100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
Maka menghasilkan OUTPUT bernilai
: 01010010011001101010000111000011111111111111111111111111111111
Hasil ini sesuai dengan operasi DES yang telah kami modifikasi yaitu
  Menggunakan 4 kali loop RE
  Tanpa menggunakan fungsi S-block
GROUP BP05

## Slide 16
PENGUJIAN
GROUP BP05

## Slide 17
PENGUJIAN
Program inputdata bertanggung jawab untuk mengatur data masukan ke dalam format yang dibutuhkan untuk proses enkripsi. Dengan menggunakan variabel PRG_CNT, INITIAL_KEY, dan PLAIN_TEXT sebagai masukan, program ini mengarahkan nilai INITIAL_KEY ke KEY dan nilai PLAIN_TEXT ke OUT_CODE.
Sementara itu, program initpermutation mengambil PC, KEY, dan CODE sebagai masukan dan melakukan permutasi bit pada nilai kunci awal dan kode yang akan dienkripsi. Proses ini mengatur ulang urutan bit untuk KEY dan CODE sesuai dengan pola yang telah ditentukan.
GROUP BP05
Alur Program:

## Slide 18
PENGUJIAN
Program encyphering melibatkan serangkaian langkah. Pertama, inisialisasi dilakukan pada sinyal-sinyal seperti LPT, LPT_OUT, RPT, C_TEMP, dan D_TEMP menggunakan CODE dan KEY. Selanjutnya, terdapat iterasi yang melibatkan pergeseran bit, ekspansi kunci, ekspansi R, dan pemrosesan menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Hasil akhir dari proses ini ditempatkan pada RE_OUT.
Pada program finalparsing menggabungkan nilai LPT2 dan RE dalam urutan tertentu untuk membentuk CYPHERTEXT. Ini merupakan langkah akhir dari proses enkripsi dan menghasilkan teks terenkripsi yang siap digunakan.
Yang terakhir pada program Main, semua Component yang berada dalam entity-entity tersebut dipanggil untuk kemudian diurutkan berdasarkan perubahan nilai PC.
GROUP BP05
Alur Program:

## Slide 19
HASIL
Hasil yang telah kami peroleh telah berhasil memenuhi ekspektasi dan juga tujuan dari program kami. Tentu saja, implementasi DES yang sesungguhnya memerlukan lebih banyak detail tentang pengaturan kunci, blok teks, dan langkah-langkah spesifik yang diambil dalam setiap tahap. Bagian implementasi yang kami buat hanya mencakup beberapa komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan DES, seperti inisialisasi kunci awal, permutasi, dan enkripsi blok dll. Namun dengan ini kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengembangan di masa depan dalam mengoptimalkan keamanan algoritma enkripsi password.
GROUP BP05

## Slide 20
AES, yang merupakan penerus yang lebih aman dan canggih dari DES, menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan telah diadopsi secara luas oleh banyak organisasi dan lembaga pemerintah sebagai standar enkripsi modern. Jika keamanan data yang sensitif adalah prioritas utama, maka migrasi ke AES atau algoritma enkripsi yang lebih modern bisa menjadi langkah yang sangat bijaksana.
KESIMPULAN
Dalam proyek ini kami mempelajari untuk membuat program yang memiiki kemampuan untuk melindungi kata sandi atau data sensitif dengan tingkat keamanan yang tinggi, menjadikan informasi tersebut sulit diakses oleh pihak yang tidak sah. Namun, perlu diingat bahwa DES telah diketahui memiliki beberapa kelemahan keamanan dalam beberapa situasi tertentu, dan sekarang sudah tidak disarankan untuk penggunaan yang kritis. Implementasi algoritma enkripsi yang lebih modern seperti AES (Advanced Encryption Standard) biasanya direkomendasikan karena tingkat keamanannya yang lebih tinggi.
GROUP BP05

## Slide 21
TERIMA KASIH
GROUP BP05